RB.I.271.5.2014                                                                                           Rojewo, 2014-06-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.5.2014. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Dotyczy decyzji na wycinkę drzew z dnia 21 marca 2014 r. Zgodnie z decyzją należy wykonać nasadzenia drzew w terminie do 30.05.2014r. Proszę o informację kto ma dokonać niniejszych nasadzeń? Jeżeli Wykonawca to proszę o uwzględnienie powyższego zakresu w przedmiarze robót oraz określenie średnic i wysokości drzew do nasadzeń.

Odp. 1

Nasadzenie drzew nie należy do zakresu przedmiotu zamówienia, nasadzeń dokona Inwestor.

Pyt. 2 Dotyczy karczowania pni. Z planu sytuacyjnego wynika, iż łącznie jest 52 pni do wykarczowania natomiast przedmiar zakłada wykarczowanie 50 szt. Proszę o zmianę w przedmiarze.

Odp. 2

Na planie sytuacyjnym zaznaczono do usunięcia 51 pozycji, z tym że nr 62 są to krzewy o pow. 15m2, ujęte w odrębnej pozycji przedmiarowej. W załączeniu szczegółowa inwentaryzacja drzew rosnących w pasie drogowym.

Pyt. 3

Dotyczy nasypów. Czy grunt pochodzący z wykopu będzie można użyć do wykonania nasypu? Z tabeli robót ziemnych wynika, że tak, natomiast w przedmiarze robót założono wykonanie nasypów z gruntu z dowozem i zakupem.

Odp. 3

Zakres robót ziemnych zgodnie z przedmiarem i zestawieniem robót ziemnych. W zestawieniu robót ziemnych wprowadzono uwagę odnośnie braku możliwości wykorzystania  gruntów z wykopu.

Pyt. 4 Dotyczy poz. 3.2.1. przedmiaru robót. W niniejszej pozycji brakuje ilości w-wy odsączającej pod konstrukcję zjazdów bitumicznych. Proszę o zwiększenie ilości w-wy odsączającej gr. 15 cm do 8328,95+61,40+8390,35.

Odp. 4

W opisie podano błędnie gr. warstwy odcinającej 15cm. Grubość warstwy odcinającej na wszystkich zjazdach 10cm - zgodnie z rys. "szczegóły konstrukcyjne". Warstwa ta została ujęta w przedmiarze w poz. 3.2.2.

Pyt. 5 Pobocze w km od 0+218,31 do km 0+260,87. Zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym na w/w odcinku drogi należy wykonać pobocza z kruszywa bez podbudowy, natomiast z przekrojów konstrukcyjnych wynika, iż należy wykonać pobocza na tym odcinku z destruktu bitumicznego. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni pobocza i dokonanie ewentualnej korekty w przedmiarze robót.

Odp. 5

Pobocze w km 0+218,31÷0+278,60 wykonać z kruszywa łamanego gr. 8cm. Powierzchnia dodatkowego poszerzenia pobocza na tym odcinku została uwzględniona w poz. 4.1.1

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

_______________________

Wójt Gminy - Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy