Rojewo, dnia 19.05.2016r

RB.I.7013.9.2015

Specyfikacja Warunków Zamówienia

1. Zamawiający :

GMINA ROJEWO

reprezentowana przez

Rafał Żurowski – Wójta Gminy

88 – 111 Rojewo, Rojewo 8

tel.( 052 ) 35 113 90,   fax ( 052 ) 35 113 24

e-mail : rojewo@rojewo.pl

www.bip.rojewo.pl

Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro zapraszając wykonawców do złożenia ofert.

2. Przedmiotem zamówienia jest :

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice II etap”.

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,0 m i długości 1114,44 m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

3.2. Rodzaj robót budowlanych w ramach pełnionego nadzoru:

1) Projektowana konstrukcja drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku lub pospółki  gr. 15 cm.

2) Projektowana konstrukcja zjazdów na posesje:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.  gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku lub pospółki  gr. 15 cm.

3) Projektowana konstrukcja zjazdów na pola:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.  gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku lub pospółki  gr. 10 cm.

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w terenie w celu przygotowania i złożenia oferty cenowej.

5. Termin realizacji zamówienia :  15.09.2016r.

6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki :

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dysponują osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową lub budową dróg. Wymagane co najmniej dwie usługi związane z nadzorowaniem robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie dróg, odpowiadających swym zakresem co do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat

7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie że osoba która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,

4. Wykaz usług ( co najmniej dwie) związanych z nadzorowaniem robót związanych z przebudową lub budową dróg, odpowiadających swym zakresem co do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat, wraz z podaniem zakresu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :

p. Leszek Wołąkiewicz – Kierownik referatu

9.Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :

- cena za wykonanie zamówienia                        100 %

10. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich.

11. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :

- wysłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl , lub złożyć w opakowaniu opisanym adresem oferenta, adresem Zamawiającego oraz  hasłem :

„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice II etap”

12. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2016r o godzinie 15.00

Oferty należy składać  na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl , lub    w wersji papierowej  w sekretariacie p. nr 12,Urzędu Gminy w Rojewie.

13. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w przetargu, zostaną powiadomieni  niezwłocznie o wyborze oferty.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu.

Opracował

Rojewo, dnia 20.05.2016r

Zatwierdzam:

………………………..

Załącznikami do SWZ są :

- formularz „OFERTOWY”,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o osobach

- wzór umowy