RB.I.7013.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wartość do 30 tyś euro

z dnia 24.10.2017 r.

- Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.rojewo.pl (zakładka – zamówienia do 30 000 euro).

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie.”

- Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3511390, faks 52 3511324, e-mail: ref.budownictwa@rojewo.pl.

- Krótkie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1) Wymianę złóż filtracyjnych w trzech filtrach (odżelaziaczach) o średnicy 1800   mm, ciśnienie robocze 6 bar, wysokość 3200 mm.

2) Filtry należy wypełnić następującymi warstwami:

- warstwa podtrzymująca I      warstwa 450 mm żwiru o uziarnieniu d= 16÷12 mm

- warstwa podtrzymująca II     warstwa 180 mm żwiru o uziarnieniu d= 8÷6 mm

- warstwa podtrzymująca III   warstwa 120 mm żwiru o uziarnieniu d= 4÷3 mm

- warstwa  filtracyjna I            złoże aktywne „DEFEMAN”

- warstwa filtracyjna II           warstwa 450 mm żwiru o uziarnieniu d= 0,8÷1,4 mm

3.2 Charakterystyka złoża aktywnego „DEFEMAN”:

1)  zdolność uzdatniania wód o wysokich zawartościach żelaza (20 mg/dm3) i manganu (1,5 mg/dm3),

2)  prędkość filtracji do 20 m3/h*m2,

3)  ekspansja złoża 25%,

4)  forma fizyczna złoża ziarna,

5)  gęstość nasypowa 1,95 kg/dm3,

6)  uziarnienie 0,8÷3,0 mm,

7)  grubość warstwy 700 mm,

- Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.

- Warunki udziału w postępowaniu. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek posiadania uprawnień zostanie spełniony poprzez złożenie: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)	posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót  odpowiadających swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia,

3)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagana opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz wykonanych robót budowlanych ( co najmniej 2) w okresie ostatnich trzech lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

- Opłacona polisa ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – minimalna suma  ubezpieczenia 50.000,00 zł.

- Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

- Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12 (sekretariat) , do 03.11.2017 r. do godz. 12:00, lub wysłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl

Wójt Gminy Rojewo

Rafał Żurowski